Zsilka Márton

8. évfolyam

2. fejezet 1.lecke

- A fogyasztók milyen tulajdonságát jellemezzük az elektromos ellenállással?

A fogyasztóknak azt a tulajdonságát, hogy akadályozzák a szabad elektronok áramlását, elektromos ellenállásnak nevezzük.

- Két fogyasztó közül melyiknek nagyobb az ellenállása?

Annak a fogyasztónak nagyobb az elektromos ellenállása, amelyben

- ugyanakkora feszültségű áramforrás kisebb erősségű áramot hoz létre

- ugyanakkora erősségű áram létrehozásához nagyobb feszültségű áramforrás kell

- Fogalmazd meg Ohm törvényét!

Egy fogyasztón átfolyó elektromos áram erőssége egyenesen arányos a fogyasztó kivezetései között mért feszültséggel.

- Mi az elektromos ellenállás jele, mértékegysége?

Az elektromos ellenállás

- jele: R

- Mértékegysége: ( (ohm)

- Hogyan számíthatjuk ki egy fogyasztó ellenállását?

Bármely fogyasztó ellenállását a kivezetései között mért feszültség és a rajta átfolyó áram erősségének hányadosaként számíthatjuk ki.

Nagy Zsolt

8. évfolyam

2. fejezet 2. lecke

- Mitől függ egy vezeték ellenállása?

A vezetékek ellenállása függ:

- Hossz (egyenesen arányos)

- Keresztmetszet (fordítottan arányos)

- Anyagi minőség (fajlagos ellenállás)

- Hogyan függ a vezeték ellenállása a) a hosszától; b) a keresztmetszetétől?

- Egyenlő keresztmetszetű és azonos anyagú vezetékek ellenállása a hosszukkal egyenesen arányos.

- Egyenlő hosszúságú és azonos anyagú vezetékek ellenállása a keresztmetszetükkel fordítottan arányos.

- Mit mutat meg a fajlagos ellenállás?

A fajlagos ellenállás (() megadja, hogy az illető anyag 1m hosszú, 1mm2 keresztmetszetű darabjának mekkora az ellenállása.

- Hogyan számítható ki egy vezeték ellenállása?

8. évfolyam

2. fejezet 3. lecke

- Mit tudsz a sorosan kapcsolt fogyasztókon átfolyó áram erősségéről?

- Mivel egyenlő a sorosan kapcsolt fogyasztók eredő ellenállása?

- Mivel egyenlő a sorosan kapcsolt fogyasztók kivezetésein mérhető feszültségek összege?

- Mit tudsz a sorba kapcsolt, különböző ellenállású fogyasztók kivezetésein mérhető feszültségek nagyságáról?

- Mit tudsz a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók kivezetésein mérhető feszültségek nagyságáról?

- Mivel egyenlő a párhuzamosan kapcsolt fogyasztókon átfolyó áramok erősségének összege?

- Hogyan számítható ki a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók eredő ellenállása?

- Mit tudsz a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók eredő ellenállásáról?

8. évfolyam

2. fejezet 4. lecke

- Hogyan értelmezzük az áramjárta vezető felmelegedését?

- Mit jelent az energia-megmaradás törvénye az elektromos áram hőhatásánál?

- Mit nevezünk elektrolitnak?

- Elektrolitban milyen részecskék rendezett mozgása az elektromos áram?

- Hogyan nevezik a negatív elektródát?

- Mi a neve a pozitív elektródának?

- Mi az elektrolízis?

- Miben nyilvánul meg az elektromos áram élettani hatása?

- Mi az elektromágnes?

- Mitől függ az elektromágnes mágneses mezőjének erőssége?

8. évfolyam

2. fejezet 5. lecke

- Hogyan számítható ki az elektromos munka?

- Milyen összefüggés van az elektromos munka és az átáramlott töltés között, ha a feszültség állandó?

- Milyen szempontból jellemzi a teljesítmény az energiaváltozási folyamatokat?

- Mit mutat meg az elektromos teljesítmény?

- Hogyan számítjuk ki az elektromos teljesítményt?

- Mit mér a villanyóra?

- Melyik mennyiség mértékegysége a kWh?

- Miért kell takarékoskodni az elektromos energiával?