Mohay Péter

8. évfolyam

3. fejezet 1. lecke

- Mi a feltétele annak, hogy elektromágneses indukció jöjjön létre?

Váltakozó mágnese tér egy tekercsen belül, melyet egy mozgó állandó mágnessel is létre hozhatunk.

- Mitől függ az indukált feszültség?

- A tekercs számától (egyenes arány)

- Mágneses tér nagyságától (több mágnes, egyenes arány)

- Mágneses mező változásának sebességétől (mozgatás)

- Irány a mágneses polaritástól (ld. 4 pont)

- Hogyan függ az indukált feszültség a tekercs menetszámától?

Nagyobb menetszám nagyobb indukált feszültség (egyenes arány)

- Milyen az indukált áram iránya?

Lenz törvénye mindig olyan irányú, hogy a tekercsben az általa létrejövő mágneses tér akadályozza az őt létrehozó mágneses teret (annak mozgás változását) Ez összecseng az energia megmaradás törvényével!

Hrisztov Tamás

8. évfolyam

3. fejezet 2. lecke

- Hogyan hozhatunk létre váltakozó áramot?

Egy nyugvó tekercs előtt mágneses rudat forgatunk. Vagy álló mágnesek között tekercset forgatunk.

- Milyen áramot nevezünk váltakozó áramnak?

Váltakozó áram: amelynek erőssége és iránya is periodikusán (ismétlődően) változik.

Változó áram: amelynek erőssége és iránya is változik, de nincs benne ismétlődés.

- Mi a neve a váltakozó áramot előállító berendezésnek?

Generátor.

- Mennyi Magyarországon a hálózati áram periódusa?

A hálózati áram másodpercenként 50 periódusú.

- Mit nevezünk generátornak?

Az elektromágneses indukció alapján működő áramforrásokat generátoroknak nevezzük.

- Milyen hatásai vannak a váltakozó áramnak?

  - hőhatás

  - kémiai hatás

  - élettani hatás

  - mágneses hatás

  - fényhatás

- A váltakozó áram milyen hatása miatt kell különös óvatossággal kezelni a hálózatra kapcsolt elektromos eszközöket?

Az élettani hatás miatt.

Benke Lilla

8. évfolyam

3. fejezet 3. lecke

- Milyen részekből áll a transzformátor és milyen elven működik?

Energia átalakító eszköz

  - Közös vasmag

  - Ezen elhelyezkedő két tekercs: Primer tekercs és a szekunder tekercs.

Jelölésük: Np és Nsz

Működési elve: az elektromágneses indukción alapszik

- Milyen árammal működik a transzformátor?

A transzformátor váltakozó árammal működik.

- Milyen összefüggés van a transzformátor tekercseinek menetszáma, valamint a primer és szekunder feszültség között?

A hányszorosa a szekunder tekercs menetszáma a primer tekercs menetszámának, annyi szorosa szekunder feszültség a primer feszültségének.

- Milyen összefüggés van a transzformátor primer és szekunder feszültsége, illetve a megfelelő áramerősségek között?

A tekercsek feszültsége és a megfelelő áramerősségek összefüggése: a transzformátor tekercseinek feszültsége, és a megfelelő áramerősségek fordítottan arányosak.

- Mit tudsz a primer és szekunder teljesítményről?

Mivel a transzformátor tekercsei-az energia veszteség ellenére –hatásfoka elérheti a 97%-ot, a tekercsek teljesítménye egyenlő.

- Mire használható a transzformátor?

Letranszformálás: A hálózati feszültségnél kisebb feszültséggel működő berendezések (6-42 volt) működtetésénél a menetszámok megfelelő megválasztásával letranszformáljuk.

Feltranszformálás: A hálózati áramnál nagyobb feszültséggel működő berendezések (230 volt) feszültségét letranszformálják.

Galvanikus leválasztás: Amikor primer és a szekunder menetszám megegyezik, de a primer oldalra föld függetlenül lehet felkapcsolni a fogyasztókat.

Bagdy Fanni

8. évfolyam

3. fejezet 4. lecke

- Miért kell távvezetéket építeni!

Azért mert a fogyasztók többsége távol van az erőműtől, és az energiát el kell szállítani.

- Hogyan lehet csökkenteni a veszteséget a távvezetéken?

Egy adott ellenállású távvezetéken a veszteséget úgy csökkenthetjük, hogy a rajta átfolyó áram erősségét csökkentjük. Ezt úgy lehet elérni – adott energia (teljesítmény mellett P=U*I), hogy az erőmű közelében feltranszformáljuk a feszültséget (kisebb lesz az áramerőssége). A fogyasztó közelében letranszformáljuk a feszültséget (nagyobb lesz az áramerőssége).

- Mit nevezünk elektromos energiaszállításnak?

Azokat a folyamatokat, amelyek során az elektromos áram eljut az erőműtől a fogyasztóig, röviden energiaszállításnak nevezzük.

- Kik alkották meg először a korszerű elektromos távvezetékrendszert?

Déri Miksa

Bláthy Ottó

Zipernowsky Károly

Zsilka Márton

8. évfolyam

3. fejezet 5. lecke

- Milyen (ellenállású) huzalból készítik az elektromos melegítő eszközök fűtőszálát?

Az elektromos melegítő eszközökbe fűtőszálként nagy ellenállású, jó hő-tűrőképességű huzalt építenek be.

- Mikor jön létre rövidzárlat?

Ha az elektromos fogyasztóknál a szigetelések megrongálódnak, a szigeteletlen vezetékek összeérhetnek.

- Hogyan működik az olvasóbiztosíték?

Túláram esetén a biztosítékban lévő fémhuzal megolvad, elszakad, így megszakítja az áramkört.

- Hogyan védik meg az izzólámpa világító szálát a gyors elégéstől?

Az izzólámpa szálát oxigénmentes, nemesgázzal töltött üvegburában helyezik el. Ráadásul az izzószál magas olvadáspontú fémből készül.

- Hogyan működik a teheremelő mágnes?

A tekercsében folyó áram erősségének változtatásával vagy ki- és bekapcsolásával. A mágnes mező erősebb is lehet, mint az acélmágneseké.

- Mire használják a távkapcsolókat, reléket?

Távolból zárására illetve nyitására egy másik, gyakran erősáramú áramkörnek.

- Hogyan működik az elektromos csengő? (A kapcsolási rajz alapján magyarázd el a működését!)

Ha a csengő áramkörét nyomógombjával zárjuk az elektromágnes magához rántja a rugóra erősített vaslemezt, eltávolítva az érintkező csúcstól. Az áramkör megszakad, az elektromágnes elveszti mágneses tulajdonságát, a rugó pedig visszarántja a vaslemezt. Eközben a folyamat kis kalapács megütögeti a harangot.

- Hogyan működik, és mire használják az automata biztosítékot?

Az áramkör megszakítására használják. Ha az áram erőssége túllépi a megengedettet, az elektromágnes túl erőssé válik, és magához rántja a vaslemezt, és a hozzákapcsolódó rugós kapcsoló megszakítja az áramkört.